## Slide 1
An toàn lao động trong sản xuất
Bếp Điện Từ
Báo cáo về tình hình tai nạn lao động và các biện pháp an toàn trong ngành sản xuất bếp điện từ. Tập trung vào các công đoạn chính như gia công linh kiện, sản xuất mặt kính, lắp ráp và kiểm tra chất lượng.
Bản quyền thuộc An Toàn Nam Việt

## Slide 2
Tình hình tai nạn lao động chung
1
Số vụ tai nạn
3.201 vụ tai nạn lao động xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2024, giảm 7,09% so với cùng kỳ năm trước.
2
Số người bị nạn
3.065 người bị nạn, giảm 6,04% so với cùng kỳ năm trước.
3
Số vụ chết người
320 vụ tai nạn chết người, giảm 7,25% so với cùng kỳ năm trước.

## Slide 3
Tai nạn trong gia công linh kiện
1
Chập điện và ngắn mạch
Xảy ra khi đấu nối các dây điện hoặc kiểm tra mạch điều khiển
Thiết bị không được cách ly đúng cách hoặc dây dẫn bị hở
2
Tai nạn máy móc
Kẹt tay hoặc chân vào máy cắt hoặc khoan
Bị thương do tiếp xúc với các công cụ cắt và mài sắc bén, như dao cắt kính hoặc máy mài
Bị bỏng do quá trình hàn, nơi nhiệt độ cao và tia lửa có thể gây ra vết bỏng nghiêm trọng
Những mảnh vụn kim loại hoặc vật liệu văng ra trong quá trình gia công
3
Bệnh nghề nghiệp
Bụi và các chất hóa học từ quy trình gia công có thể dẫn đến các vấn đề về hô hấp hoặc kích ứng da, mắt
Vấn đề về cơ xương khớp, như đau lưng hoặc căng cơ
4
Ngã từ trên cao
Trong quá trình lắp đặt hoặc bảo trì, nhân viên có thể bị ngã từ cao
5
Vụ tai nạn liên quan đến vật liệu
Vật liệu nặng hoặc sắc nhọn không được lưu trữ hoặc xử lý đúng cách có thể gây chấn thương nghiêm trọng cho người lao động.

## Slide 4
Các công đoạn sản xuất bếp điện từ
Gia công linh kiện: các linh kiện điện tử và kim loại được chế tạo để đạt kích thước và hình dạng cần thiết. Bao gồm nhiều quy trình như cắt, khoan, hàn, và các bước gia công cơ khí khác
Sản xuất mặt kính: chủ yếu tập trung vào việc gia công và xử lý nhiệt để đạt được độ bền và khả năng chịu nhiệt cao. Phải trải qua các công đoạn gia công tinh vi như mài để tạo ra các cạnh sắc nét và chính xác.
Lắp ráp linh kiện: Các linh kiện điện tử, mạch điều khiển và bộ phận cơ khí được lắp ráp vào khung bếp theo các yêu cầu kỹ thuật cụ thể
Lắp ráp linh kiện: Đảm bảo rằng sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn kỹ thuật và an toàn

## Slide 5
Nguyên nhân
Đào tạo an toàn lao động: Thiếu thiết bị bảo hộ; không tuân thủ quy trình làm việc chuẩn,
Tư thế làm việc: Sai tư thế hoặc không thoải mái; Công việc cần khuân vác đồ vật nặng.
Thiết bị, máy móc: Không được kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ; các sự cố hỏng hóc bất ngờ.
Sự cố chủ quan, thiếu tập trung vì căng thăng, mệt mỏi của người lao động.
Môi trường: Chưa được tối ưu, lộn xộn, không thông thoáng.

## Slide 6
Quy định chung
Huấn luyện an toàn lao động
Tổ chức các khóa huấn luyện an toàn lao động định kỳ cho công nhân.
Bảo trì thiết bị
Thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng máy móc, thiết bị sản xuất.
Thiết bị bảo hộ
Cung cấp và đảm bảo sử dụng đúng các thiết bị bảo hộ cá nhân.
Môi trường
Duy trì không gian làm việc sạch sẽ, thoáng mát và đủ ánh sáng.

## Slide 7
Xử lý tình huống khẩn cấp
Phát hiện sự cố
Nhanh chóng nhận diện và báo động khi có tai nạn xảy ra.
Sơ cứu
Thực hiện các biện pháp sơ cứu cơ bản cho nạn nhân.
Báo cáo
Thông báo cho quản lý và các cơ quan chức năng liên quan.
Khắc phục
Tiến hành điều tra nguyên nhân và áp dụng biện pháp phòng ngừa.

## Slide 8
Tài liệu tham khảo
Bài kiểm tra an toàn lao động nhóm 3
Trắc nghiệm an toàn lao động nhóm 3
Bảng báo giá huấn luyện ATLD
Xem chi tiết
Tải về tài liệu (download)
Download tài liệu huấn luyện an toàn lao động sản xuất bếp điện từ